Точность стрельбы гарпунных ружей

Целью статьи было определение точности стрельбы гарпунных ружей и выяснение зависимости точности стрельбы от конструктивных особенностей гарпунных ружей. Я думаю что, подводному охотнику будет интересно узнать, что можно ожидать от своего любимого оружия.  Эта наиглавнейшая задача и была выполнена усилием всего нашего коллектива.

| Гарпунное ружье | Зелинка 565, пневматическое, рукоятка 3/4, 1/2 энергии ружья | Таймень 500, пневматическое | Зелинка 370, пневматическое | РПС-3, гидропневматическое | Арбалет 600 | OMER Tempest 500, пневматическое | Зелинка 450, пневматическое | Арбалет 900 | BS 500x9, гидропневматическое, 1/2 энергии ружья | Зелинка 645, пневматическое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие зарядки ружья, кГс | 13,3 | 25,5 | 20 | 24 | 30 | 30 | 13,7 | 25 |  | 13,4 |
| Длина гарпуна, см | 61 | 63 | 37 | 58 | 85 | 59 | 53 | 120 | 55 | 77 |
| Диаметр гарпуна, мм | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Вес гарпуна, кГ | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,3 |
| Скорость гарпуна, м/сек | 16,6 |  | 28,4 | 18,7 | 19,4 | 23,4 | 24,2 | 19,5 | 30,8 | 18,7 |
| Энергия гарпуна, Дж | 32 |  | 43 | 50 | 48 | 62 | 46 | 50 | 107 | 51 |
| Точность стрельбы, см | 3,2х4,4 | 5,0х8,9 | 5,3х7,2 | 6,1х3,5 | 7,5х5,8 | 8,1х9,4 | 10,6х13,2 | 11,7х9,6 | 12,8х8,2 | 13,1х3,5 |
| Дистанция стрельбы, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Привязка гарпуна | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя |

| Гарпунное ружье | ЭФ 500х10, гидропневматическое | Зелинка 800, пневматическое | Aquatech 750х9, гидропневматическое |  | РПБ-1, пневматическое | РПС-3, гидропневматическое | Пружинное 600 |  | Зелинка 565, пневматическое, рукоятка 3/4, max. энергия ружья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие зарядки ружья, кГс |  | 20 | 26 |  | 19 | 24 | 20,7 |  | 13,3 |
| Длина гарпуна, см | 65 | 80 | 85 |  | 62 | 58 | 61 |  | 61 |
| Диаметр гарпуна, мм | 8 | 7 | 8 |  | 8 | 9 | 8 |  | 8 |
| Вес гарпуна, кГ | 0,255 | 0,24 | 0,35 |  | 0,25 | 0,29 | 0,24 |  | 0,24 |
| Скорость гарпуна, м/сек | 40,6 | 31,5 | 26,2 |  | 18,4 | 18,7 | 8,5 |  | 20,6 |
| Энергия гарпуна, Дж | 206 | 115 | 118 |  | 41 | 50 | 8 |  | 50 |
| Точность стрельбы, см | 12,9х11,1 | 13,8х7,1 | 16,5х14,7 |  | 31,8х24,3 | 24,0х23,2 | 28,2х25,0 |  |  |
| Дистанция стрельбы, м | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Привязка гарпуна | Задняя | Задняя | Задняя |  | Передняя | Передняя | Передняя |  | Задняя |

Точность стрельбы выражается площадью прямоугольника, вмещающего все пробоины в мишени, причем стороны прямоугольника проходят через центры крайних пробоин и линии проводились параллельно и перпендикулярно к горизонту. Первая цифра показывает высоту прямоугольника, вторая – ширину его. Размеры – в сантиметрах. Из каждого гарпунного ружья было проведено по 5 выстрелов на дистанции стрельбы 2 метра. Из трех самых мощных  гарпунных ружей было проведено по 5 выстрелов на дистанции стрельбы 4 метра. Для меня было очень интересно узнать точность стрельбы ружей с передней привязкой гарпуна и по этому, было проведено также по 5 выстрелов из таких ружей на дистанции стрельбы 2 метра.

Дистанция стрельбы равнялась расстоянию от кончика наконечника гарпуна до мишени и была два или четыре метра. Сама мишень представляла собой  квадратный лист плотной резины шириной 50х50 см и толщиной около 7 сантиметров.  Для фиксации пробоин от стрельбы, к мишени крепился 50х50 см  пенопластовый лист с контрастной точкой в центре. По этой точке стрелок производил прицеливание при стрельбе по мишени.

Стрельба производилась публично, одним и тем же стрелком, в условиях совершенно одинаковых. Стрельба производилась без станка, стрелок стоял на дне бассейна, опустив голову под воду, и прицеливался по ресиверу ружья или по арбалету, то есть, сведя до минимума погрешность прицеливания. Все гарпуны были снабжены одинарными наконечниками.

Так как для проводимых тестов были предоставлены ружья, владельцы которых активно и очень давно занимаются подводной охотой в Днепре и аналогичной пресноводной акватории Украины,  то я не удержался сравнить мощности этих ружей. И о чудо, оказалось, что все единогласно выбрали ружья мощностью около 50 джоулей. Я так понял, что подавляющая часть подводных охотников очень уверенно себя чувствует с таким оружием, и смело ввязываются в бой с любой трофейной рыбой. В этом плане, конечно же, ружье пружинное 600 со своими 8 джоулями выглядит скромно, но ветеран достоин уважения…

Так, не будем отвлекаться от главного… хотя главное это охота, а понятие охоты у каждого свое… так мы это о чем?.. о, вспомнил – о точности стрельбы!!!

Если анализировать форму прямоугольника, вмещающего все пробоины в мишени, то эта форма в основном близка квадрату, но для двух ружей имеем заметно вытянутый вверх прямоугольник. Оба ружья имеют почти одинаковую длину, энергию гарпуна  и оба имеют почти одинаковый, самый  большой вес гарпуна среди других тестируемых ружей. Известно, что для улучшения точности стрельбы стремятся максимально увеличить вес ружья  или (и) уменьшить вес гарпуна, и тем самым улучшить соотношение веса гарпуна к весу ружья. Причем точность стрельбы еще зависит и от расположения рукоятки на ружье. Естественно, что ружье с задней рукояткой имеет более точный бой, чем ружье со средней рукояткой.

Ружье РПС-3 с задней рукояткой имеет точность стрельбы 6,1х3,5 см, разница между квадратом и прямоугольником будет 6,1 – 3,5 = 2,6 см.  Ухудшение точности стрельбы на 2,6 см является следствием заднего расположения рукоятки ружья и более худшего соотношения веса гарпуна к весу ружья (тяжелый гарпун).

Ружье Зелинка 645  со средней рукояткой имеет точность стрельбы 13,1х3,5 см, разница между квадратом и прямоугольником будет 13,1 – 3,5  = 9,6 см.  Уменьшаем еще на 2,6 см, которые являются следствием заднего расположения рукоятки ружья и более худшего соотношения веса гарпуна к весу ружья (тяжелый гарпун).  Ухудшение точности стрельбы на  9,6 – 2,6 = 7,0 см является следствием среднего расположения рукоятки. Я так думаю, что заднее расположение рукоятки на этом ружье дало бы улучшение точности стрельбы по вертикали на 7,0 см.

Хотя я и привожу расчеты с точностью до десятых знака, но это только иллюстрирует тенденции и ориентировочные показатели.

Переходя к анализу стрельбы на дистанции 4 метра, мы видим, что ружье Aquatech 750х9 со средним расположением рукоятки и тяжелым гарпуном имеет худшую точность стрельбы среди тестируемых ружей. Но зато тяжелый гарпун будет лучше сохранять энергию на большой дистанции стрельбы и соответственно пробьет более массивную рыбу. Более массивная рыба имеет большие размеры, и соответственно снижаются требования к точности стрельбы. Вот такая карусель!  При небольших размерах рыбы нет необходимости в большом весе гарпуна, по этому мы берем ружье с меньшим диаметром (меньшим весом)  гарпуна и тем самым повышаем точность стрельбы.

Для ружей имеющих переднюю привязку гарпуна мы видим значительное ухудшение точности стрельбы.  Ружье РПС-3 при передней  привязке гарпуна имеет точность стрельбы 24,0х23,2 см, что в ЧЕТЫРЕ раза хуже, чем при задней привязке гарпуна. Ружье РПБ-1 имеет почти одинаковый разброс по горизонтали по сравнению с ружьем РПС-3, но так как  ружье РПБ-1 имеет среднее расположение рукоятки, то по вертикали точность стрельбы ухудшилась еще почти на 8 см.

Вспоминая о подводной охоте со своим любимым ружьем РПБ-1 и имея сейчас объективные данные по точности стрельбы этого ружья, не могу взять в толк, как я мог тогда вообще попасть в рыбу??? Наверное, только благодаря трезубцу!!!

Из приведенной таблицы надо выделить именно арбалеты 600 и 900, так как про их точность  боя ходят легенды… точнее ходили легенды.  На деле мы видим, что арбалеты, по крайней мере, рядовые арбалеты с которыми у нас охотятся,  особенной точностью не отличаются. Но здесь можно сделать одно умозаключение, что точность боя около 8,0х8,0 см на дистанции стрельбы 2 метра вполне приемлема для подавляющего числа подводных охотников.

В заключение статьи, я бы хотел пожелать Вам успехов в Вашем увлечении подводной охотой и не забывать соизмерять размеры предполагаемой добычи с точностью стрельбы Вашего гарпунного ружья!!!